# 5. Перечень основных работ по техническому обслуживанию устройств и систем СЦБ и периодичность их выполнения

1. Светофоры

2.Стрелки

3. Электрические рельсовые цепи, путевые устройства АЛС, САУТ

4. Аппараты управления

5. Проверка зависимостей:

6. Приборы СЦБ

7. Технические средства управления и контроля устройствами СЦБ на базе аппаратно-программных средств

8. Программное обеспечение (ПО) устройств СЦБ на базе аппаратно-программных средств

9. Автоматическая переездная сигнализация (АПС), устройства заграждения, сигнализация на пешеходных переходах

10. Кабельная сеть, внутренний монтаж и сигнальные линии

11. Устройства электропитания

12.Железобетонные конструкции, светофорные мостики и консоли

13.Устройства тоннельной и мостовой сигнализации, оповещения о приближении поезда

14. Контрольно-габаритные устройства (КГУ, УКСПС)

15. Стационарные устройства для закрепления составов

16. Устройство контроля участков пути методом счета осей

Таблица № 1

| № п/п | Вид устройства и наименование работ | Исполнитель | Периодичность выполнения работ в зависимости от классификации и специализации3 железнодорожных линий и станций4 | Оформление результатов работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | 5 класс |  |  |  |
|  |  |  | В; С; О | П; Г; Т; М |  |  |  |
| 1. Светофоры |  |  |
| 1.1. | Проверка с пути видимости сигнальных огней, зеленых светящихся полос и световых указателей светофоров с лампами накаливания. | ШН, ШЦМ | Два раза в год | Один раз в год | ШУ-2 |  |  |
|  |  |  | после замены линзовых комплектов светофора, или по замечаниям машиниста |  |  |  |
|  | То же для светофоров со светодиодными светооптическими системами (далее ССС). |  | Два раза в год | Один раз в два года | Один раз в три года |  |  |  |
|  |  |  | Один раз в год и после замены ССС, светофора или по замечаниям машиниста |  |  |  |
| 1.2. | Проверка видимости пригласительного огня | ШНС, ШН | Один раз в год | ДУ-46 |  |  |
| 1.3. | Проверка видимости огней светофоров по главным путям с локомотива, действия локомотивной сигнализации и соответствия показаний путевого и локомотивного светофоров, а также достоверности информации передаваемой на локомотивные устройства САУТ. | ШНС, машинист локомотива | Два раза в год | Один раз в год | Акт по форме ШУ-60 |  |  |
| 1.4. | Смена ламп линзовых светофоров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Смена ламп огней входных, выходных и маршрутных светофоров на главных путях и путях безостановочного пропуска поездов, а также ламп светофоров прикрытия: - без переключения на резервную нить; | ШН, ШЦМ | Один раз в квартал | Два раза в год | Один раз в год | После перегорания | ШУ-61 |  |  |
|  | то же для ламп с контролем переключения на резервную нить. |  | После перегорания основной нити |  |  |  |
| 1.4.2. | Смена ламп огней проходных светофоров автоблокировки: - без переключения на резервную нить; | ШН, ШЦМ | Один раз в квартал | Два раза в год | После перегорания | ШУ-61 |  |  |
|  | - нормально не горящих; - с контролем переключения на резервную нить. |  | Один раз в год | После перегорания |  |  |  |
|  |  |  | После перегорания основной нити |  |  |  |
| 1.4.3. | Смена ламп выходных светофоров с боковых путей, кроме путей, перечисленных в п. 1.4.1.; маневровых светофоров; вторых желтых и вторых зеленых огней входных, выходных и маршрутных светофоров; - без переключения на резервную нить; | ШН, ШЦМ | Два раза в год | Один раз в год | После перегорания | ШУ-61 |  |  |
|  | - с контролем переключения на резервную нить. |  | После перегорания основной нити |  |  |  |
| 1.4.4. | Смена ламп пригласительных огней входных светофоров, огней повторительных светофоров, световых указателей в виде вертикальных светящихся стрел и зеленых светящихся полос. | ШН, ШЦМ | После перегорания | ШУ-61 |  |  |
| 1.4.5. | Смена ламп и измерение напряжения на лампах заградительных светофоров: однонитевых и двухнитевых без переключения на резервную нить и не имеющих контроля перегорания у дежурного работника (ДСП, ДНЦ, диспетчера дистанции СЦБ) | ШН, ШЦМ | Один раз в год | ПУ-67, ШУ-61 |  |  |
|  | двухнитевых с переключением на резервную нить и имеющих контроль перегорания основной нити у дежурного работника (ДСП, ДНЦ, диспетчера дистанции СЦБ) |  | После перегорания основной |  |  |  |
|  | измерение напряжения питания светодиодных головок переездных и заградительных светофоров |  | Один раз в год |  |  |  |
| 1.5. | Смена ламп проходных светофоров на участках, оборудованных полуавтоматической блокировкой, ламп на предупредительных светофорах к входным на участках, не оборудованных автоблокировкой. | ШН, ШЦМ | Один раз в год | После перегорания | ШУ-61 |  |  |
| 1.6. | Смена ламп прожекторных светофоров: -нормально горящих, в том числе мигающих огней; | ШН, ШЦМ | Один раз в год | После перегорания | ШУ-61 |  |  |
|  | -нормально не горящих. |  | Один раз в год | После перегорания |  |  |  |
| 1.7. | Измерение напряжения на лампах светофоров, зеленых светящихся полос и световых указателей в виде вертикальных светящихся стрел при питании переменным током. | ШН, ШЦМ | При смене ламп, трансформатора, кабельных жил, монтажа светофора | ШУ-61, ШУ-2 |  |  |
| 1.8. | Проверка горения ламп или ССС красного огня входных светофоров при аварийном питании (по постоянному току) | ШН, ШЦМ | Один раз в год | Один раз в два года | ШУ-61 |  |  |
| 1.9. | Проверка внутреннего состояния и чистка светофорных головок, замены светящихся полос, указателей в виде вертикальных светящихся стрел. | ШЦМ | Один раз в год | Один раз в два года | При смене ламп | ШУ-2 |  |  |
|  |  |  | по результатам проверки видимости |  |  |
| 1.10. | Проверка внутреннего состояния и чистка стакана светофора, трансформаторного ящика, маршрутного указателя. | ШН, ШЦМ | Один раз в год | Один раз в два года | Один раз в три года | ШУ-2 |  |
| 1.11. | Проверка состояния релейного (батарейного) шкафа. | ШН, ШЦМ | Один раз в год | Один раз в два года | Один раз в три года | ШУ-2 |  |
| 1.12. | Наружная покраска светофоров, шкафов и другого оборудования (кроме оцинкованных или с полимерным покрытием). | ШЦМ | Один раз в два года и при обнаружении следов коррозии | При обнаружении следов коррозии | ШУ-2 |  |
| 1.13. | Проверка для двухпутных и многопутных перегонов реализации и контроля исполнения функции смены направления автоблокировки (основным и вспомогательным режимом) | ШН участием ДСП (ДНЦ) | Один раз в квартал | ДУ-46, ШУ-2 |  |  |
| 2.Стрелки |  |  |
| 2.1. | Стрелки электрической централизации, сбрасывающие стрелки, сбрасывающие остряки и колесосбрасывающие башмаки (КСБ) |  |  |
| 2.1.1. | Проверка состояния электроприводов, стрелочных гарнитур, внешних замыкателей, фиксаторов положения подвижного сердечника крестовины, КСБ. Проверка плотности прилегания остряка к рамному рельсу и подвижного сердечника крестовины к усовику на стрелках, перевод которых исключен. | ШН, ШЦМ | Один раз в две недели (*) Один раз в неделю | Один раз в 4 недели | Один раз в квартал | ДУ-46, ШУ-2 |  |  |
| (*) на участках движения поездов скоростных, высокоскоростных, «аэроэкспресс». |  |  |
| 2.1.2. | Проверка замыкания (незамыкания) остряков стрелки или подвижного сердечника крестовины (в том числе с внешними замыкателями) в плюсовом и минусовом положениях при закладке между остряком и рамным рельсом (подвижным сердечником крестовины и усовиком) щупа толщиной 2 мм (4 мм) соответственно. | ШН, ШЦМ ПДБ | Один раз в две недели (*) Один раз в неделю | Один раз в четыре недели | ДУ-46, ШУ-2 |  |  |
|  | Проверка зазора между опорной поверхностью колесосбрасывающего башмака и головкой рельса. | ШН, ПДБ | Один раз в месяц | Один раз в квартал | Два раза в год |  |  |  |
| При обнаружении недостатков в содержании стрелочного перевода, влияющих на перевод и замыкание стрелки (подвижного сердечника крестовины), ПДБ производит необходимые проверки (ширины колеи по шаблону и уровню, прилегание шейки остряка стрелки или подвижного сердечника крестовины к упорным накладкам, а также подошвы остряка или сердечника крестовины к подушкам, прилегание строжки остряка к рамному рельсу, взаимное положения остряков и рамных рельсов шаблоном КОР, смещение остряка относительно рамного рельса, зазор в корне остряка). О необходимости устранения конкретных недостатков электромеханик оформляет соответствующую запись в журнале форме ДУ-46. |  |  |
| 2.1.3. | Проверка внутреннего состояния, чистка и смазывание подвижных узлов электропривода: - СП-2, СП-2Р, СП-3, СП-6, СП-6М; | ШН, ШЦМ | Один раз в 4 недели | Один раз в квартал | ШУ-2 |  |  |
|  | - СП-6К, СП-6МГ, СП-7К, СП-10, СП-12Н, СП-12К, ВСП; |  | Один раз в квартал | Два раза в год (весной и осенью) |  |  |  |
|  | - других типов. |  | В сроки установленные изготовителем |  |  |  |
| Примечание. Периодичность «весной и осенью» во всех случаях устанавливается приказом начальника дистанции СЦБ |  |  |
| 2.1.4. | Проверка внутреннего состояния стрелочной муфты УПМ. | ШН, ШЦМ | Один раз в год | Один раз в три года | ШУ-2 |  |  |
|  | Проверка внутреннего состояния стрелочной коробки. Проверка состояния и действия контакта местного управления. Осмотр реверсивного реле. |  | Два раза в год (весной и осенью) | Один раз в год | Один раз в три года |  |  |  |
| 2.1.5. | Измерение силы тока потребляемого электродвигателем постоянного тока. | ШН, ШЦМ, ПДБ | Один раз в квартал | Один раз в год осенью | ДУ-46, ШУ-64 |  |  |
|  |  |  | При замене электродвигателя или электропривода |  |  |  |
| 2.1.6. | Измерение переводных усилий электропривода при работе электродвигателя переменного тока на фрикцию. | ШН, ШЦМ, ПДБ | Один раз в квартал | Один раз в год осенью | ДУ-46, ШУ-64 |  |  |
|  |  |  | При замене электродвигателя или электропривода |  |  |  |
| 2.1.7. | Контроль уровня масла в редукторе электропривода, кроме электроприводов с металлокерамическими фрикционными дисками. | ШН, ШЦМ | Один раз в два года | ДУ-46, ШУ-2 |  |  |
| 2.1.8. | Проверка изоляции трубопровода обдувки стрелок. | ШН, ПДБ | Один раз в год | Акт |  |  |
| 2.1.9. | Замена стрелочных электродвигателей. | ШН, ШЦМ | В сроки, установленные в приложении № 3 | ДУ-46 Журнал замены |  |  |
| Примечание. При наличии автоматизированного учета Журнал замены не требуется. |  |  |
| 2.1.10. | Измерение в электродвигателях постоянного тока сопротивления обмоток якоря и статора. | ШН, ШНС | Один раз в год | при замене электродвигателя | ШУ-64 |  |  |
|  |  |  | при замене электродвигателя |  |  |  |
| 2.1.11. | Измерение напряжения на клеммах электродвигателя при работе на фрикцию. | ШН, ШЦМ | При замене электродвигателя, кабеля, регулировке тока фрикции | ШУ-64 |  |  |
| 2.1.12. | Проверка состояния и действия устройств автоматической очистки и/или обогрева остряков стрелок. | ШН, ПД | Один раз в год (осенью) | ДУ-46, Акт |  |  |
| 2.1.13. | Проверка устройств внутреннего обогрева электроприводов. | ШН | Один раз год (осенью) | ДУ-46, ШУ-2 |  |  |
| 2.1.14. | Наружная покраска электроприводов, стрелочных муфт и коробок, маневровых колонок. | ШЦМ | Один раз в два года и при обнаружении следов коррозии | При обнаружении следов коррозии | ШУ-2 |  |  |
| 2.1.15. | Проверка состояния рабочей тяги подвижного сердечника крестовины на выявление усталостных трещин (кроме рабочих тяг крестовин с внешним замыкателем). | ШН, ПДБ | Два раза в год | Один раз в год | Один раз в два года | ДУ-46, ШУ-2 |  |  |
| 2.2. | Стрелки, оборудованные контрольными замками. |  |  |
| 2.2.1 | Проверка действия контрольного стрелочного замка и стрелки на невозможность запирания ее замком в плюсовом и минусовом положениях при закладке между остряком и рамным рельсом щупа толщиной 4мм. Проверка состояния замка и гарнитуры внешним осмотром. | ШН, ШЦМ, по разрешению дежурного стрелочного поста | Один раз в две недели | Один раз в четыре недели | ДУ-46, ШУ-2 |  |  |
| 2.2.2. | Разборка, чистка, промывка, смазывание и замена износившихся частей контрольных стрелочных замков. | ШН, ШЦМ | Один раз в год (осенью) | ДУ-46, ШУ-2 |  |  |
| 3. Электрические рельсовые цепи, путевые устройства АЛС, САУТ |  |  |
| 3.1. | Пpовеpка на станции состояния изолирующих элементов рельсовых цепей, стыковых соединителей и перемычек. | ШН, ПДБ, ШЦМ | Один раз в месяц и | Один раз в квартал | ШУ-2, ДУ-46 |  |  |
|  |  |  | при нарушении нормальной работы рельсовых цепей |  |  |  |
| 3.2. | Проверка на перегоне состояния перемычек дроссельных, к кабельным стойкам, путевым трансформаторным ящикам, междупутных соединителей, изолирующих элементов рельсовых цепей. | ШН, ШЦМ | Один раз в квартал | Два раза в год | Один раз в год | ШУ-2 |  |  |
|  |  |  | при нарушении нормальной работы рельсовых цепей |  |  |  |
| 3.3. | Проверка станционных рельсовых цепей на шунтовую чувствительность: - двухниточных рельсовых цепей неразветвленных и разветвленных, параллельные ответвления которых контролируются путевыми реле; | ШН, ШЦМ | Один раз в четыре недели | ШУ-2, ДУ-46 |  |  |
|  | - однониточных рельсовых цепей и двухниточных параллельные ответвления которых не контролируются путевыми реле. |  | Один раз в две недели |  |  |  |
| 3.4. | Проверка соединителей 3300 мм с применением шунта сопротивлением 0,06 Ом и индикатора тока рельсовой цепи. | ШН, ШЦМ | Один раз в квартал | ШУ-2, ДУ-46 |  |  |
| 3.5. | Измерение напряжения на путевых реле рельсовых цепей (кроме ТРЦ) на станции; | ШН | Один раз в четыре недели | Один раз в квартал | На станции ШУ-64, |  |  |
|  |  |  | после регулировки РЦ, замены аппаратуры РЦ, жил кабеля |  |  |  |
|  | То же на перегоне. |  | Один раз в квартал | Два раза в год | на перегоне ШУ-79 |  |  |
|  |  |  | после регулировки РЦ, замены аппаратуры РЦ, жил кабеля |  |  |  |
| 3.6. | Измерение напряжения на обмотках путевого реле и на входе путевого приемника. | ШН | Один раз в квартал | Один раз в год | На станции ШУ-64, на перегоне ШУ-79 |  |  |
| 3.7. | Измерение остаточного напряжения при шунтовом режиме рельсовой цепи: -на обмотках путевых реле (кроме ТРЦ); -на входе путевого приемника ТРЦ. | ШН, ШЦМ | Два раза в год | Один раз в год | Один раз в два года | На станции ШУ-64, на перегоне ШУ-79 |  |  |
| 3.8. | Проверка в станционных рельсовых цепях тональной частоты: - работы схемы контроля очередности занятия ответвлений рельсовой цепи (при наличии схемы логического контроля занятия ответвлений); - работы схемы контроля замыкания изолирующих стыков. | ШНС, ШН | Один раз в год | После работ, перечисленных ниже | Таблицы №31, №32 (хранятся в ШЧ и у ШНС). |  |  |
|  |  |  | После работ, связанных с переключением или ремонтом кабеля, регулировкой рельсовой цепи, заменой трансформаторов рельсовой цепи, а также при изменении путевого развития |  |  |  |
| 3.9. | Проверка правильности чередования полярности напряжений, фаз напряжений или последовательности импульсных посылок в смежных рельсовых цепях, а также работы схем контроля замыкания изолирующих стыков. | ШНС, ШН | Один раз в год | После работ, перечисленных ниже | Таблица №9 или №10 (хранится в ШЧ и у ШНС) |  |  |
|  |  |  | После работ, связанных с переключением или ремонтом кабеля, заменой трансформаторов рельсовой цепи; а также при изменении путевого развития. |  |  |  |
| Примечание. В случае, когда при проверке применяется метод замыкания изолирующих стыков, делается запись в журнале формы ДУ-46. |  |  |
| 3.10. | Проверка клеммных соединений кабеля в кабельных стойках, путевых ящиках, дроссель-трансформаторах. | ШН, ШЦМ | Один раз в год (весной) | Один раз в три года | ШУ-2 |  |  |
| 3.11. | Наружная покраска кабельных стоек и муфт, путевых ящиков, дроссель - трансформаторов. | ШЦМ | Один раз в два года и при обнаружении следов коррозии | При обнаружении следов коррозии | ШУ-2 |  |  |
| 3.12. | 3.12.1. Участки скоростного и высокоскоростного движения. Просмотр и анализ сигнала АЛС на наличие помех и искажений по записям блока регистрации сигналов БРС-АЛС. | Ответственный от службы Ш | Одна запись БРС-АЛС (на участок контроля) не реже одного раза в квартал | По форме установленной Ш |  |  |
|  | 3.12.2. Проверка действия АЛС и путевых устройств САУТ в правильном направлении по главным путям станций и на перегонах (кроме особогрузо-напряженных и грузо-напряженных участков железнодорожных линий 1-го и 2-го класса и участков с ПАБ) | Специалист мобильного диагностического комплекса | Один раз в год | Протокол (акт) проверки ШУ-64 |  |  |
|  | То же на участках особогрузо-напряженных и грузо-напряженных участков железнодорожных линий 1-го и 2-го класса |  | Один раз в квартал |  |  |  |
| Примечание. На участках с ПАБ измерение параметров устройств АЛС производится ШН после замены приборов кодирования, при отыскании причины сбоя |  |  |
| 3.13. | Проверка длин путевых шлейфов, правильности чередования частот токов в путевых шлейфах САУТ. | ШН | Один раз в год | Один раз в два года | После работ, перечисленных ниже | Технический паспорт путевой точки САУТ |  |  |
|  |  |  | после смены рельса, кабеля, а также после ремонта пути |  |  |  |
| 3.14. | Измерение напряжений на контрольных выводах путевых генераторов САУТ, определение значения тока в шлейфах. | ШН | Один раз в год |  |  |  |
| 3.15. | Проверка правильности подключения путевых устройств САУТ, имеющих переключение шлейфов и генераторов, а также кодовых посылок для путевых устройств САУТ–Ц, САУТ– ЦМ в зависимости от установленного маршрута или от показания соответствующего светофора. | ШНС, ШН | Один раз в три года и при изменении монтажа, замене кабеля | Технический паспорт путевой точки САУТ |  |  |
| 3.16. | Внешний осмотр, проверка функционирования аппаратуры АЛС-ЕН, измерение напряжения сигналов АЛС-ЕН на перегонах и станциях. | ШН | Один раз в год | ШУ-64 |  |  |
| 4. Аппараты управления |  |  |
| 4.1. | Оборудование автоматизированных рабочих мест (АРМ) МПЦ, РПЦ, ДЦ, ДК. |  |  |
| 4.1.1. | Внешняя чистка технических средств АРМ. | ШН | Один раз в квартал | ШУ-2, ДУ-46 |  |  |
| 4.1.2. | Проверка надежности крепления разъемов и соединительных шнуров (внешних соединений). | ШН | Один раз в год | ШУ-2 |  |  |
| 4.1.3. | Проверка правильности перехода с основного АРМ ДСП (ДНЦ) на резервный и с резервного на основной с проверкой действия. | ШНС, с участием ДСП (ДНЦ) | Один раз в год | ДУ-46, ШУ-2 |  |  |
| 4.2 | Пульты-табло, пульты-манипуляторы, щитки управления, выносные табло ЭЦ и ДЦ. |  |  |
| 4.2.1. | Проверка состояния пультов, табло, маневровых колонок в отапливаемых и неотапливаемых помещениях | ШН | Один раз в год | ДУ-46, ШУ-2 |  |  |
| 4.2.2. | Проверка состояния контактной и механической системы кнопок, кнопок-счетчиков, рукояток, ключей-жезлов и коммутаторов. | ШН, работник ремонтно-тех- нологического подразделения | Один раз в три года | ДУ-46 ШУ-2 |  |  |
| 4.3. | Аппараты маршрутно – контрольных устройств (МКУ). |  |  |
| 4.3.1. | Проверка состояния распорядительных и исполнительных аппаратов управления. Проверка состояния электрозащелок, замков, коммутаторов, индукторов, звонков и т.д.; проверка, регулировка и чистка блок-механизмов. | ШН | Один раз в год | ДУ-46 ШУ-2 |  |  |
| 4.3.2. | Проверка ящиков зависимости со вскрытием без разборки и нарушения зависимости. Проверка замыкания стрелок в маршрутах. | ШНС, ШН | Один раз в год | ДУ-46 ШУ-2 |  |  |
| 4.3.3. | Разборка ящиков зависимости с разборкой с поочередным изъятием линеек и заменой смазки. | ШНС, ШН, ШЦМ | Один раз в три года и после изменения путевого развития станции | ДУ-46 ШУ-2 |  |  |
|  | Проверка ящика зависимости после сборки по таблице взаимозависимости стрелок и сигналов. | ШН(ШНС) с участием ДС (ДСЗ) |  | ДУ-46, Акт |  |  |
| 4.4. | Аппараты полуавтоматической блокировки. |  |  |
| 4.4.1. | Проверка состояния аппарата управления без разборки с измерением люфтов и зазоров. Измерение напряжения на блоках питания и преобразователях. | ШНС, ШН | Один раз в год | ДУ-46, ШУ-2 |  |  |
| 4.4.2. | Проверка состояния стрелочного блока, его основания и стрелочного релейного шкафа. | ШН | Один раз в год | ШУ-2 |  |  |
| 4.5. | Стрелочные централизаторы. |  |  |
| 4.5.1. | Проверка состояния стрелочных централизаторов. | ШН | Два раза в год | ДУ-46, ШУ-2 |  |  |
| 4.5.2. | Проверка ящика зависимости стрелочного централизатора со вскрытием, чисткой и смазыванием линеек и замычек без разборки и нарушения зависимостей. | ШНС, ШН | Один раз в год | ДУ-46, ШУ-2 |  |  |
| 4.5.3. | Проверка стрелочного централизатора с разборкой аппаратных замков и ящика зависимости; проверка после сборки ящика зависимости по таблице взаимозависимостей стрелок и сигналов. | ШН (ШНС), с участием ДС (ДСЗ) | Один раз в три года и после изменения путевого развития станции | ДУ-46, Акт |  |  |
| 4.6. | Электрожезловые аппараты. |  |  |
| 4.6.1. | Проверка состояния со вскрытием электрожезлового аппарата, индуктора, переключателя и прибора с ключом-жезлом. | ШНС, ШН | Один раз в два года | ДУ-46, ШУ-2 |  |  |
| 4.6.2. | Осмотр жезлоподавателей. | ШЦМ | Один раз в два месяца | ШУ-2 |  |  |
| 5. Проверка зависимостей: |  |  |
| 5.1. | - сигнализации перегонных светофоров автоматической блокировки и соответствия, посылаемых в рельсы кодовых сигналов показаниям светофоров (в том числе соответствие посылаемых в рельсы кодовых сигналов состоянию впереди лежащих блок-участков по неправильному пути). | ШНС, ШН | Один раз в пять лет и после замены или ремонта кабеля, внесения изменений в схемы светофора | Акт, таблица 14 |  |  |
| 5.2. | - положения стрелок и сигнальных показаний светофоров в маршрутах станции; | ШН (ШНС) с участием ДС (ДСЗ) | Один раз в пять лет и после внесения изменений в соответствующие схемы | Акт, таблицы №№ 15, 16, 17 18, 19, 20 |  |  |
| 5.3. | - схемы смены направления автоблокировки; | ШНС, ШН, с участием ДС (ДСЗ) | Один раз в пять лет и после замены или ремонта магистрального кабеля, внесения изменений в соответствующие схемы | ДУ-46, Таблица № 21 |  |  |
| 5.4. | - схем увязки ЭЦ с полуавтоматической блокировкой; | ШН (ШНС), с участием ДС (ДСЗ) | Один раз в пять лет и после внесения изменений в соответствующие схемы | Акт, таблица № 22 |  |  |
| 5.5. | - схем увязки с железнодорожным переездом на перегоне; | ШНС, ШН | Один раз в три года и после замены или ремонта кабеля, внесения изменений в соответствующие схемы, при изменении скоростей движения установленных приказом начальника ДИ | Акт, таблица № 24 |  |  |
| 5.6. | - схем увязки с железнодорожным переездом на станции; | ШНС, ШН (с участием ДС(ДСЗ) в границах станции) | Один раз в три года и после замены или ремонта кабеля, внесения изменений в соответствующие схемы, при изменении скоростей движения установленных приказом начальника ДИ | Акт, таблица № 23 |  |  |
| 5.7. | - схем увязки с пешеходным переходом; |  |  | Акт, таблица № 25 |  |  |
| 5.8. | - переключателей рода тока секций контактной сети на станции стыкования; | ЭЧК, ШН(ШНС), с участием ДС (ДСЗ) | В сроки, установленные СТО РЖД 1.12.001-2007 и после замены или ремонта кабеля внесения изменений в соответствующие схемы ЭЦ | Акт, Таблица № 26 |  |  |
| 5.9. | - путей с переключаемой контактной сетью на станции стыкования с установкой маршрутов; | ШН (ШНС), с участием ДС (ДСЗ) | Один раз в пять лет и после замены или ремонта кабеля, внесения изменений в соответствующие схемы ЭЦ | Акт, таблица № 27 |  |  |
| 5.10. | - схем увязки ЭЦ и ДЦ при прохождении сигналов ТУ и ТС; | ШН линейного пункта, ШНС центрального поста | Один раз в пять лет и после замены приборов и блоков в схеме шифрации и дешифрации сигналов, после замены версии ПО | Акт, Таблицы №№ 28, 29, 30 |  |  |
| 5.11. | - схем увязки ЭЦ и ДЦ при переключении станции из режима диспетчерского управления в режим станционного управлении и обратно. |  | Один раз в пять лет |  |  |  |
| Примечание. 1. Все операции по управлению светофорами, стрелками, установке, отмене и разделке маршрутов на пульте управления (АРМ ДСП) в ходе проверок по пунктам 5.1…5.11 выполняются ДСП (ДНЦ), а по пунктам 4.3.3. и 4.5.3. – дежурным стрелочного поста. 2. Зависимости маршрутно-контрольных устройств СЦБ проверяют по таблице взаимозависимостей станции после работ, связанных с проверкой ящиков взаимозависимости с разборкой согласно пунктам 4.3.3.и 4.5.3. настоящего Перечня и после изменения путевого развития. 3. При необходимости проведения дополнительных проверок, по указанию начальника дистанции СЦБ, таблицы могут быть дополнены. |  |  |
| 5.12. | Проверка соответствия действующих устройств СЦБ утвержденной технической документации. | ШНС, ШН | Один раз в три года | Отметка на схемах |  |  |
| 6. Приборы СЦБ |  |  |
| 6.1. | Проверка состояния аппаратуры и штепсельных розеток со стороны монтажа: - в не отапливаемых помещениях, шкафах и путевых ящиках; | ШН | Один раз в год | Один раз в 2 года | Один раз в три года | ШУ-2 |  |  |
|  | - в отапливаемых помещениях. |  | Один раз в три года |  |  |  |
| 6.2. | Проверка состояния пусковых, трансмиттерных, импульсных реле, трансмиттеров, кодовых релейных ячеек, дешифраторных ячеек и блоков дешифратора. | ШН | Один раз в год | ШУ-2 |  |  |
| 6.3. | Измерение напряжения на электролитических конденсаторах и выпрямителях дешифраторных ячеек и блоков дешифратора кодовой автоблокировки. | ШН | Два раза в год | Один раз в год | ШУ-64, ШУ-79 |  |  |
|  |  |  | После замены ячеек блоков |  |  |  |
| 6.4. | Замена аппаратуры, приборов и другого оборудования. | ШНС, ШН | В сроки, установленные в приложении № 3 | ДУ-46, Журнал замены |  |  |
| 6.5. | Проверка соответствия данных АСУ-Ш (КЗ УП-РТУ и др.) и фактически установленных приборов СЦБ. | ШН, работник ремонтно-технологического подразделения | Один раз в год. | Акт |  |  |
| 6.6. | Проверка наличия ЗИП (ТОФ) на соответствие утвержденному перечню. | ШН(ШНС) | Один раз в год | ШУ-2 |  |  |
| 7. Технические средства управления и контроля устройствами СЦБ на базе аппаратно-программных средств |  |  |
| 7.1. | Проверка управляющего комплекса, каналов связи средствами встроенной диагностики. | ШН | Один раз в четыре недели | Один раз в квартал | ШУ-2 |  |  |
| 7.2. | Наружная чистка шкафов, управляющего комплекса, осмотр с лицевой и монтажной стороны, проверка надежности крепления разъемов внешних соединений. | ШН, ШЦМ | Один раз в год | ШУ-2 |  |  |
| 7.3. | Проверка функции переключения с работающего процессорного модуля на резервный и обратно. | ШН (ШНС) | Один раз в год | ДУ-46, ШУ-2 |  |  |
| 7.4. | Проверка эффективности работы систем вентиляции и кондиционирования. | ШН | Два раза в год | ШУ-2 |  |  |
| 7.5. | Устройства сопряжения с объектами управления и контроля |  |  |
| 7.5.1. | Осмотр шкафов с модулями, другим оборудованием, проверка надежности крепления разъемов кабельных соединений, шин заземления. | ШН, ШЦМ | Два раза в год | Один раз в год | ШУ-2 |  |  |
| 7.5.2. | Проверка переключения модулей, плат с активных на резервные. | ШН | Один раз в год | ШУ-2 |  |  |
| 7.5.3. | Проверка работы и состояния устройств сопряжения с объектами управления и контроля средствами встроенного диагностирования. | ШН | Один раз в месяц | ШУ-2 |  |  |
| 8. Программное обеспечение (ПО) устройств СЦБ на базе аппаратно-программных средств |  |  |
| 8.1. | Просмотр и анализ информации системных журналов АРМ ДСП (ДНЦ) и устранение отклонений в работе устройств СЦБ от заданных параметров по итогам анализа. | ШНС (ШН), ПД (ПДБ) с участием ДС (ДСЗ), (НРУ ДЦУП) | Один раз в неделю | Один раз в квартал | ДУ-46, ШУ-2 |  |  |
| 8.2. | Проверка соответствия показания времени и даты системных часов текущему времени и дате. | ШН | Один раз в квартал | Один раз в год | ШУ-2 |  |  |
| 8.3. | Проверка правильности ведения архивных файлов. | ШН | Один раз в месяц | Один раз в квартал | ШУ-2 |  |  |
| 8.4. | Просмотр и анализ отклонений от норм параметров устройств СЦБ зафиксированных системой ТДМ. | ШН | При посещении станции. При сменном режиме работы один раз в сутки | ШУ-2 |  |  |
| 9. Автоматическая переездная сигнализация (АПС), устройства заграждения, сигнализация на пешеходных переходах |  |  |
| 9.1. | Техническое обслуживание и проверка действия устройств автоматики на переездах: - с дежурным работником; | ШН, ШЦМ | Один раз в четыре недели | Один раз в квартал | ПУ-67, ШУ-2 ШУ-63 |  |  |
|  | - без дежурного работника, когда исправность устройств автоматики контролируются у ДСП; |  | Один раз в четыре недели | Один раз в квартал |  |  |  |
|  | - без дежурного работника, когда исправность устройств автоматики не контролируется у ДСП. |  | Один раз в две недели | Один раз в квартал |  |  |  |
| 9.2. | Проверка видимости огней заградительных и переездных светофоров при электропитании переменным и постоянным током. Проверка невозможности открытия шлагбаума кнопкой аварийного открытия при включенной заградительной сигнализации, без предварительной выдержки времени. Проверка действия заградительной сигнализации на входных, выходных, маршрутных, проходных и маневровых светофорах, применяемых в качестве заградительных (проверяется один светофор на группу). Измерение тока, потребляемого электродвигателем постоянного тока при работе на фрикцию. | ШН (ШНС), ПД | Один раз в квартал | ПУ-67, ШУ-68, ДУ-46, ШУ-2 |  |  |
|  | Участие в комплексной проверке работы устройств УЗП. |  | Один раз в квартал |  |  |  |
| 9.3. | Комплексная проверка состояния электропривода шлагбаума с измерением сопротивления изоляции монтажа и напряжения на электродвигателе и электромагнитной муфте. Измерение временных характеристик работы шлагбаума. | ШНС, ШН, ШЦМ | Один раз в год | ШУ-68 ПУ-67 |  |  |
| 9.4. | Проверка внутреннего состояния переездных щитков и щитков УЗП. | ШН | Один раз в год | ПУ-67, ШУ-2 |  |  |
| 9.5. | Проверка состояния электроприводов УЗП, чистка локаторов датчиков обнаружения транспортного средства. | ШН, ШЦМ | Один раз в четыре недели | Один раз в квартал | ШУ-2 |  |  |
| 9.6. | Измерение напряжения электродвигателей при подъеме крышки УЗП и при работе на фрикцию. | ШН, ШЦМ | Один раз в год | ПУ-67, ШУ-68 |  |  |
| 9.7. | Измерение времени полного подъема крышки УЗП и времени отключения электродвигателей УЗП при работе на фрикцию |  | Один раз в квартал |  |  |  |
| 9.8. | Проверка выходных параметров блока базового контроля (ББК) и проверка работоспособности датчика обнаружения транспортных средств ДТР. Проверка соответствия размеров зон контроля КЗК размерам крышек УЗ. | ШН, ШЦМ | Два раза в год | Один раз в год | ПУ-67, ШУ-68 |  |  |
| 9.9. | Замена электродвигателей в электроприводах шлагбаума и УЗП. | ШН | В сроки указанные в приложении № 3 | ПУ-67, Журнал замены |  |  |
| Примечание. При наличии автоматизированного учета замены электродвигателей в ремонтно-технологическом подразделении и у ШНС Журнал замены не требуется. |  |  |
| 9.10. | Проверка состояния и действия автоматики на пешеходных переходах. Проверка видимости огней светофоров для пешеходов, исправности работы звуковых сигналов, а также состояние аккумуляторной батареи. | ШН | Один раз в четыре недели | ШУ-2, ШУ-63 |  |  |
| 10. Кабельная сеть, внутренний монтаж и сигнальные линии |  |  |
| 10.1. | Кабельная сеть и внутренний монтаж. |  |  |
| 10.1.1. | Осмотр трассы подземных кабелей и кабельных желобов. | ШН, ШЦМ | Один раз в год (весной) | ШУ-2 |  |  |
| 10.1.2. | Проверка состояния наземных кабельных муфт со вскрытием. | ШН, ШЦМ | Один раз в год | Один раз в три года | ШУ-2 |  |  |
| 10.1.3. | Измерение сопротивления изоляции кабельных линий по отношению к земле с минимальным отключением монтажа (в том числе запасных жил кабеля). | ШН | Два раза в год (весной и осенью) | Один раз в год (весной) | ШУ-64, ШУ-79 |  |  |
| 10.1.4. | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей с кабелем, не контролируемых сигнализатором заземления. | ШН, ШЦМ | Один раз в квартал | ШУ-64, ШУ-79 |  |  |
| 10.1.5. | Проверка изоляции брони или металлической оболочки (полиэтиленовом шланге) кабелей от корпуса релейных шкафов, светофоров и других устройств. | ШН, ШЦМ | Один раз в год на участках с электротягой | ШУ-2 |  |  |
| 10.1.6. | Измерение сигнализаторами сопротивления изоляции электрических цепей (кроме сигнализаторов, результаты измерений которых передаются в систему ТДМ). | ШН | Один раз в квартал | Два раза в год | Один раз в год | ШУ-64 |  |  |
| 10.1.7. | Проверка работоспособности схем контроля сопротивления изоляции цепей питания относительно земли. | ШН | Один раз в квартал | ШУ-64 |  |  |
| 10.1.8. | Проверка надежности соединений проводов, кабельных жил на верхних, нижних и боковых клеммах в шкафах, на стативах (в том числе кроссовых). | ШН, ШЦМ | Один раз в два года | ШУ-2 |  |  |
| 10.1.9 | Измерение сопротивления изоляции экрана кабеля по отношению к земле, проверка целостности экрана кабеля. | ШН | Один раз в год | ШУ-64 |  |  |
| 10.2. | Воздушная сигнальная линия. |  |  |
| 10.2.1. | Осмотр сигнальной линии с земли. | ШН, ШЦМ | Один раз в квартал | Два раза в год | Один раз в год | ШУ-2 |  |  |
| 10.2.2. | Проверка состояния кабельных ящиков. | ШН, ШЦМ | Два раза в год | Один раз в год | ШУ-2 |  |  |
| 10.2.3. | Участие в осмотре пересечений воздушных линий электропередачи с воздушными линиями СЦБ, проводимой работниками дистанции электроснабжения. | Работник ЭЧ, ШН | В сроки, установленные СТО РЖД 1.12.001-2007 | ШУ-2, Акт |  |  |
| 10.3. | Каналы и линии связи систем ДЦ. |  |  |
| 10.3.1. | Проверка прямого и обратного каналов (групповых каналов) связи между пунктами управления и контролируемыми пунктами. | ШН центрального поста ДЦ | Один раз в неделю | ШУ-2 |  |  |
| 10.3.2. | Измерение и регулировка (при необходимости) уровней сигналов в физических линиях связи между контролируемыми пунктами, контролируемыми пунктами и пунктом управления. | ШН контролируемого пункта ДЦ | Два раза в год (весной и осенью) | ШУ-2 |  |  |
| 11. Устройства электропитания |  |  |
| 11.1 | Основные и резервные источники электропитания |  |  |
| 11.1.1. | Измерение напряжений и токов цепей питания на питающей установке (кроме цепей контролируемых средствами ТДМ). | ШН, ШЦМ | Два раза в год | Один раз в год | ШУ-67 |  |  |
| 11.1.2. | Внешний осмотр, проверка состояния и чистка элементов питающей установки: - без УБП; | ШН, ШНС или бригада УЭП | Два раза в год | Один раз год | ШУ-2 |  |  |
|  | - тоже с УБП. |  | Один раз в год |  |  |  |
| 11.1.3. | Проверка состояния кабельных ящиков электропитания устройств СЦБ. | ШН, ШЦМ | Два раза год | ШУ-2 |  |  |
| 11.1.4. | Проверка степени нагрева коммутационных элементов, обмоток трансформаторов силовых цепей устройств электропитания и предохранителей номиналом выше 20 А. Проверка работы схемы контроля перегорания предохранителей питающей установки. | ШН или бригада УЭП | Один раз в квартал | Два раза в год | ШУ-67 |  |  |
| 11.1.5. | Комплексная проверка распределительных устройств, панелей питания, включая устройства защиты, автоматического заряда аккумуляторных батарей, трансформаторы, выпрямители, преобразователи. | ШНС, ШН или бригада УЭП | Один раз в два года | Один раз в три года | Акт, ШУ-2, ДУ-46 |  |  |
| 11.1.6. | Измерение выпрямленного напряжения и тока на выходе выпрямителя для заряда аккумуляторных батарей (кроме установленных на постах ЭЦ). | ШН или бригада УЭП | Один раз в год | ШУ-63 |  |  |
| 11.1.7. | Проверка резервного электропитания переменного тока на станции путем переключения с основного источника на резервный. | ШН или бригада УЭП | Два раза в год | Один раз в год | ШУ-2 |  |  |
| 11.1.8. | Проверка состояния и пробный запуск преобразователей напряжения резервного питания с подключением нагрузки. | ШНС, ШН или бригада УЭП | Один раз в год | Один раз в два года | ШУ-2 |  |  |
| 11.1.9. | Участие в проверке соответствия номиналов плавких вставок предохранителей и автоматических выключателей на панелях питания, в релейных шкафах и кабельных ящиках мощности потребляемой устройствами проводимой работниками дистанции электроснабжения. | работник ЭЧ, ШН | Один раза в год и после внесения изменений в схемы влияющих на изменение мощности потребляемой устройствами | Акт, ШУ-2 |  |  |
| 11.1.10 | Участие в измерении напряжения на вводных панелях и в релейных шкафах на станциях и перегонах со стороны основного и резервного источников электропитания проводимыми работниками дистанции электроснабжения. | Работник ЭЧ, ШН | Два раза в год | Акт, ШУ-67, ШУ-79 |  |  |
| 11.1.11. | Участие в проверке отсутствия перекрытия входных, выходных и маршрутных светофоров по приемо-отправочным путям станций (кроме станций с УБП) при задержке времени переключения с основной системы электроснабжения на резервную или наоборот на 1.3 с проводимой работниками дистанции электроснабжения. | Работник ЭЧ, ШН или бригада УЭП | Два раза в год | Один раз в год | Акт, ШУ-2 |  |  |
| 11.1.12. | Участие в проверке правильности подключения устройств заземления опор контактной сети, постов секционирования, мостов и других конструкций, присоединений отсасывающих линий, междупутных электротяговых соединителей к электрическим рельсовым цепям с анализом плана их подключения проводимой работниками дистанции электроснабжения. | Работник ЭЧ, ШН или бригада РЦ | Один раз в год (после схода снежного покрова) | Акт |  |  |
| 11.2. | Аккумуляторы. |  |  |
| 11.2.1. | Контроль работы устройств автоматического заряда контрольной аккумуляторной батареи. | ШН | Два раза в год | Один раз в год | ШУ-2 |  |  |
| 11.2.2. | Проверка состояния аккумуляторов (кроме герметизированных и малообслуживаемых), измерение напряжения и плотности электролита каждого аккумулятора при выключенном переменном токе: - с автоматической регулировкой тока заряда; | ШН | Один раз в четыре недели | Один раз в два месяца | ШУ-66, ШУ-63 |  |  |
|  | - без автоматической регулировки тока заряда. |  | Один раз в две недели | Один раз в четыре недели |  |  |  |
| 11.2.3 | Проверка состояния и измерение параметров герметизированных и малообслуживаемых аккумуляторов при выключенном переменном токе. | ШН, ШЦМ | Один раз в год, а в период гарантийного срока согласно РЭ | ШУ-66, ШУ-63 |  |  |
| 11.2.4. | Проверка емкости аккумуляторов УБП средствами внутренней диагностики. | ШН, ШЦМ | Один раз в год | ШУ-2 |  |  |
| 11.2.5. | Проверка состояния и работы вентиляционной установки. | ШН, ШЦМ | Один раз в квартал | ШУ-2 |  |  |
| Примечание. Проверка состояния аккумуляторов на переездах производится с периодичностью, установленной в пункте 9.1. |  |  |
| 11.3. | Устройства бесперебойного питания (УБП). |  |  |
| 11.3.1. | Проверка работы УБП по показаниям измерительных приборов и средств встроенного диагностирования (кроме УБП параметры измеренных значений которых передаются в систему ТДМ). | ШН | Один раз в месяц | Один раз в квартал | ШУ-2 |  |  |
| 11.3.2. | Внешний осмотр и наружная чистка УБП, аккумуляторов, проверка напряжения аккумуляторной батареи, проверка работы вентиляторов (с переходом на внешний (сервисный) байпас). | ШН, ШЦМ | Один раз в квартал | ШУ-2 |  |  |
| 11.3.3. | Проверка работы устройств СЦБ от УБП при отключенном внешнем электроснабжении. | ШНС, ШН или бригада УЭП | Два раза в год | ДУ-46, ШУ-2 |  |  |
| 11.3.4. | Организация и контроль выполнения работ при гарантийном или сервисном обслуживании УБП | Подрядная организация, ШН | В сроки указанные в договорах | ДУ-46 Акт |  |  |
| 11.4. | Дизель-генераторный агрегат (ДГА). |  |  |
| 11.4.1 | Внешний осмотр и чистка ДГА; проверка наличия топлива, уровня масла и охлаждающей жидкости; проверка состояния системы отвода отработанных газов. | ШН, ШЦМ или бригада УЭП | Один раз в год | ШУ-2 |  |  |
| 11.4.2. | Пуск ДГА без нагрузки; контроль частоты и величины вырабатываемого напряжения. | ШН, ШЦМ | Один раз в месяц | Один раз в квартал | ШУ-67 |  |  |
| 11.4.3. | Проверка состояния шкафа (щита) управления ДГА. | ШН, ШЦМ или бригада УЭП | Два раза в год | Один раз в год | ШУ-2 |  |  |
| 11.4.4. | Запуск ДГА с подключением нагрузки. | ШН, ШЦМ или бригада УЭП | Один раз в год | ДУ-46, ШУ-2 |  |  |
| 11.4.5. | Организация и контроль выполнения работ при комплексном техническом обслуживании установки ДГА. | Бригада УЭП или подрядная Организация, ШН | Один раз в год | ШУ-2 |  |  |
| 11.5. | Защитные устройства. |  |  |
| 11.5.1 | Внешний осмотр предохранителей без изъятия. Проверка действия схемы контроля перегорания и устройств резервирования предохранителей. Проверка работы сигнализации срабатывания автоматических выключателей, УЗИП. | ШН | Один раз в три года | ШУ-2 |  |  |
| 11.5.2. | Измерение тока в цепи предохранителя при максимальной нагрузке. | ШН, ШЦМ или бригада УЭП | При замене и при перераспределении тока нагрузки | Журнал замены предохрани- телей |  |  |
| 11.5.3. | Замена предохранителей на проверенные в РТУ. | ШН | В сроки, указанные в приложении № 3 | Журнал замены предохрани- телей |  |  |
| 11.5.4. | Проверка состояния приборов защиты. | ШН | Один раз в год перед наступлением грозового сезона | ШУ-2 |  |  |
|  |  |  | В сроки, указанные в приложении №3 |  |  |  |
|  | Замена приборов защиты. |  |  |  |  |  |
| 11.5.5. | Проверка состояния видимых элементов заземляющих проводников и устройств с проверкой вольтметром искровых промежутков, диодных заземлителей релейных шкафов и светофоров. | ШН, спец. бригада дистанции СЦБ | Один раз в год (весной) | ШУ-2 |  |  |
| 11.5.6. | Измерение сопротивления всех заземляющих устройств, в том числе металлических оболочек кабеля. Проверка целостности выравнивающих контуров измерительным прибором. | ШН, спец. бригада дистанции СЦБ | Один раз в три года | ШУ-2 ШУ-45 |  |  |
| 11.5.7. | Проверка состояния дренажных и катодных защитных установок на участках с электротягой постоянного тока. | ШНС, ШН, спец. бригада дистанции СЦБ | Один раз в год | Акт ШУ-2 |  |  |
| 12.Железобетонные конструкции, светофорные мостики и консоли |  |  |
| 12.1. | Проверка состояния надземной части железобетонных конструкций. | ШН, ШЦМ | Один раз в три года | Акт произвольной формы, специальный журнал |  |  |
| 12.2. | Измерение разности потенциалов «рельс-земля», электрического сопротивления цепи заземления и тока утечки с арматурного каркаса фундаментной части на участках с электротягой постоянного тока. | ШН, ШЦМ, работник ремонтно-технологического подразделения | Один раз в три года | Акт произвольной формы, специальный журнал |  |  |
| 12.3. | Осмотр и оценка состояния подземной части железобетонных конструкций, имеющих ток утечки выше допустимых значений в анодных и знакопеременных зонах. | ШН, ШЦМ, работник ремонтно-технологического подразделения | Один раз в три года (ежегодно не менее 30%) | Акт произвольной форы, специальный журнал |  |  |
| 12.4. | Осмотр и оценка состояния подземной части железобетонных конструкций, находящихся в катодных зонах при электротяге постоянного тока, на участках с электротягой переменного тока и на не электрифицированных линиях. | ШН, ШЦМ | Один раз в шесть лет | Акт произвольной формы, специальный журнал |  |  |
| 12.5. | Проверка состояния светофорных мостиков и консолей. | ШН, ШНС, ШЧУ | Один раз в три года | Акт осмотра, ШУ-2 |  |  |
| Примечание. Форма специального журнала приведена в Технологии обслуживания. |  |  |
| 13.Устройства тоннельной и мостовой сигнализации, оповещения о приближении поезда |  |  |
| 13.1. | Проверка действия тоннельной (мостовой) сигнализации. | ШН | Один раз в четыре недели | Один раз в квартал | ШУ-2 |  |  |
| 13.2. | Проверка действия заградительной сигнализации и видимости огней заградительных светофоров. | ШН, мостовой (тоннельный) мастер ПЧ | Один раз в квартал | ПУ-67, ШУ-2 |  |  |
| 13.3. | Проверка состояния пульта управления, приборов и монтажа тоннельной (мостовой) сигнализации. | ШН, ШЦМ | Один раз в год | ПУ-67, ШУ-2 |  |  |
| 13.4. | Проверка соответствия фактической длины участков приближения устройств сигнализации и оповещения проекту. | ШНС, ШН | Один раз в три года и при изменении приказа начальника ДИ об установленных скоростях движения | Акт ШУ-2 |  |  |
| 13.5. | Проверка выдержки времени на открытие станционных светофоров при включении оповещения. |  |  | ДУ-46, ШУ-2 |  |  |
| 14. Контрольно-габаритные устройства (КГУ, УКСПС) |  |  |
| 14.1. | Проверка работоспособности КГУ, УКСПС. | ШН, ШЦМ | Один раз в квартал | ДУ-46, (ШУ-80) |  |  |
|  |  |  | Один раз в год |  |  |  |
|  | Измерение тока или напряжения на контрольном реле КГУ, УКСПС. Проверка правильности работы схемы контроля датчиков УКСПС. |  |  |  |  |  |
| 14.2. | Проверка состояния несущей конструкции и контрольного устройства КГУ. | ШН, ПД | Один раз в год | ШУ-2 |  |  |
|  | То же УКСПС. |  | Один раз в квартал |  |  |  |
| 14.3. | Измерение сопротивления изоляции относительно «земли» отключенных от схемы контрольной проволоки КГУ или датчиков УКСПС. Измерение сопротивления электрической цепи контрольного устройства УКСПС при отключенном кабеле. | ШН, ШЦМ | Два раза в год | ШУ-80 |  |  |
| 15. Стационарные устройства для закрепления составов |  |  |
| 15.1. | Проверка действия и наружного состояния тормозного упора, рычажного механизма, тяг, шарнирных соединений. | ШН, ШЦМ | Один раз в две недели | Один раз в 4 недели | Один раз в квартал | ШУ-2 ДУ-46 |  |  |
|  |  | ДС(ДСЗ), ШНС (ШН), ПД | При комиссионных осмотрах |  |  |  |
| 15.2. | Осмотр тормозного упора с установкой и снятием колодок с головок рельсов, проверка зазора между опорной поверхностью полоза и головкой рельса, проверка вертикальности установки колодок, проверка соосности полоза с продольными осями головок рельсов. Смазка шарнирных соединений рычажного механизма, осей кронштейна с упорами. | ШН, ШЦМ | Один раз в четыре недели | Один раз в квартал | ДУ-46, ШУ-2 |  |  |
| Примечание. Работы по техническому обслуживанию электропривода, аппарата управления, аппаратуры, кабеля, устройств электропитания в устройствах для закрепления составов, устанавливаются требованиями соответствующих пунктов разделов 2, 4, 6, 10, 11 настоящего Перечня с периодичностью для железнодорожных станций третьего класса. |  |  |
| 16. Устройство контроля участков пути методом счета осей |  |  |
| 16.1. | Устройства ССО применяемые как основные средства контроля |  |  |
| 16.1.1. | Внешний осмотр путевых ящиков, содержащих напольное оборудование ССО. Проверка крепления и очистка датчиков. Проверка состояния отводов кабелей. | ШН | Один раз в квартал | Два раза в год | ШУ-2 |  |  |
| 16.1.2. | Проверка внутреннего состояния путевого ящика, надежности крепления кабельных жил. | ШН | Один раз в год | Один раз в два года | ШУ-2 |  |  |
| 16.1.3. | Просмотр и анализ архивных файлов и устранение отклонений в работе устройств. | ШН | Один раз в неделю | Один раз в две недели | ШУ-2 |  |  |
| 16.1.4. | Проверка функционирования путевых датчиков счета осей имитатором колеса. | ШН, ШЦМ | Один раз в четыре недели | ДУ-46 |  |  |
| 16.2. | Комбинированное применение ССО |  |  |
| 16.2.1. | Проверка переключения контроля участка пути с рельсовой цепи на ССО и обратно с проверкой функционирования путевых датчиков счета осей имитатором колеса. | ШН | Один раз в год | ДУ-46, ШУ-2 |  |  |

3 Классы и специализация железнодорожных линий указаны в соответствии с [13]. Если класс железнодорожной линии и её специализация не соответствует указанной выше, например 2С, приоритетом является специализация железнодорожной линии.

4 Для железнодорожных станций, класс которых превышает класс железнодорожной линии, периодичность выполнения работ принимается по классу станции определенным в соответствии с [14]. Периодичность выполнения работ для внеклассных станций принимается равной периодичности принятой для станций 1 класса.

На участках примыкания к главному железнодорожному пути, по которому обращаются поезда «аэроэкспресс», периодичность выполнения работ принимается равной периодичности, принятой для этого главного железнодорожном пути.

На участках железнодорожных линий, по которым организовано тактовое движение пассажирских и пригородных поездов, периодичность выполнения работ принимается равной периодичности, установленной для железнодорожных линий 1 класса.