Практическая работа № 28

Тема: Проверка стрелок на невозможность перевода

Цель работы – получить навык проверки стрелок в заданном и незаданном маршрутах.

Оборудование: учебный полигон, рации.

Задание:

1. Ознакомьтесь с порядком проведения проверки зависимостей на станции.

2. Составьте алгоритм проведения проверки зависимостей на станции.

3. Выполните проверку зависимостей на станции.

4. Дайте ответы на контрольные вопросы.

Пояснения к работе:

1 Теоретические сведения

Для проверки невозможности установки маршрута и перекрытия светофора при потере контроля положения стрелки: изымается дужка в цепи контроля положения стрелки, после потери контроля стрелки запрашивается у ДСП проверка возможности установки маршрута  – маршрут не должен устанавливаться, при восстановлении цепи контроля стрелки – маршрут должен установиться, при повторном изъятии дужки – светофор должен перекрыться на запрещающее показание (проверку проводят для плюсового и минусового положений каждой стрелки, а в части перекрытия светофора - для четных и нечетных маршрутов).

Для поверки невозможности перевода стрелки при занятом стрелочном изолированном участке, а также возможности перевода стрелки вспомогательным режимом: имитируется занятость изолированного участка, в который входит проверяемая стрелка, и запрашивается у ДСП посылка команды на перевод стрелки в другое положении, стрелка не должна переводиться, контроль положения стрелки не должен нарушаться.  Запрашивается у ДСП посылка ответственной команды на перевод стрелки вспомогательным режимом, стрелка должна перевестись, по окончанию перевода стрелки проверяется индикация ее контроля в переведенном состоянии.

Для проверки невозможности перевода стрелки замкнутой в маршруте: запрашивают у ДСП установить маршрут, в который входит проверяемая стрелка, и послать команду на перевод стрелки в другое положение, стрелка не должна переводиться, контроль положения стрелки не должен нарушаться.

Для проверки  блокировки стрелки: при свободном стрелочном изолированном участке, в который входит проверяемая стрелка, запрашивают у ДСП посылку команды «заблокировать», стрелка должна заблокироваться. Запрашивают у ДСП посылку команды на перевод стрелки в другое положение, стрелка не должна переводиться, контроль положения стрелки не должен нарушаться. Запрашивают у ДСП посылку команды «разблокировать», стрелка должна разблокироваться.

2 Проведение работы

2.1 Ознакомьтесь с технологической картой 5.3.1-5.8.1. При отсутствии литературы воспользуйтесь приведенными в методических указаниях теоретическими сведениями.

2.2 Составьте алгоритм проверки невозможности установки маршрута и перекрытия светофора при потере контроля положения стрелки.

2.3 Составьте алгоритм проверки невозможности перевода стрелки при занятом участке и возможности перевода при вспомогательном управлении.

2.4 Составьте алгоритм проверки невозможности перевода стрелки замкнутой в маршруте.

3. Выполните проверку зависимостей стрелок на станции.

Распределите должности ДСП, ШНС и ШН в бригаде.

ШНС – дает команды на приготовление маршрутов ДСП,  заказывает у ШН имитацию занятия секций, отключения цепей стрелки, контролирует работу схем ЭЦ по показаниям пульта ДСП.

ДСП – выполняет действия на пульте.

ШН – имитирует занятие и освобождение секций станции, имитирует потерю контроля стрелкой.

3.1. Подготовка устройств поста ЭЦ к работе.

Включите питание поста ЭЦ. Для этого переключите переключатели на щитке питания в положение, показанное на рисунке 1.

Разомкните секции 10СП и ЧАП, для этого последовательно нажмите и отпустите кнопки ЧАПИР и 10ИР (рис.2), далее нажмите и удерживайте нажатой кнопку ГИРК, пока секции на табло не перестанут мигать.

Рис. 1                   		       Рис. 2  		                                Рис. 3 	     Рис.4

Убедитесь в опущенном состоянии УТС, в случае поднятого состояния УТС опустите его нажатием на кнопку УТС «О» (рис.3).

Проверьте положение стрелки 10 по лампе на пульте. При нахождении стрелки в минусовом положении (горении желтой лампы) переведите стрелку в плюсовое положение нажатием кнопки «+» (рис. 4).

Убедитесь, что все тумблеры имитации занятия на первом релейном стативе переключены в положение «освобождение» (рис. 5).

Рис. 5

  - Действия на пульте-манипуляторе и релейном стативе учебного полигона при выполнении работы

3.2.1 Приготовление маршрута приема по входному светофору Ч

Приготовление маршрута на 2 путь

Для приготовления маршрута приема по светофору Ч необходимо:

- установить четное направление движения по перегону, на учебном полигоне смена направления имитируется переключением трехпозиционного тумблера СН в положение Ч (рис. 6);

- убедиться в том, что стрелка 10 находится в «+» положении (горит зеленый огонь), если в «–» (горит желтый огонь) – перевести ее нажатием на кнопку «+» (рис. 7);

- нажать на кнопку Ч (рис. 8) и удерживать ее пока в повторителе светофора не загорится зеленый огонь и не высветится трасса маршрута (рис. 9).

Рис. 6 	        Рис. 7			            Рис. 8

Рис.9

Приготовление маршрута на 4 путь

Действия аналогичны установке маршрута приема на 2 путь, но стрелку 10 необходимо установить в минусовое положение.

3.2.2 Приготовление нечетных маршрутов

Для задания маршрута отправления по светофору Н2 необходимо:

- установить нечетное направление движения по перегону, на полигоне смена имитируется переключением трехпозиционного тумблера СН в положение Н (рис. 10);

- убедиться в том что стрелка 10 находится в «+» положении, если в «–» перевести ее нажатием на кнопку «+» (рис. 11);

- нажать на кнопку Н2К (рис.12) и удерживать ее пока в повторителе светофора не загорится зеленый огонь и не высветится трасса маршрута (рис. 13).

Рис. 10       Рис. 11   		            Рис. 12

Рис. 13

Для задания маневрового маршрута по М4 за М2 необходимо перевести стрелку 10 в минусовое положение и нажать кнопку светофора М4К. После высвечивания трассы маршрута на пульте и зажигания повторителя светофора на пульте кнопку можно отпустить.

3.2.3 Имитация занятия секции или пути

Для имитации занятия секций ЧАП, 10СП или пути 2П переключите соответствующий тумблер на первом релейном стативе в положение «занятие» (рис. 14), путевые реле секции должны обесточиться, секция (путь) на пульте должна загореться красным цветом (рис. 15-17). Для устранения ложной занятости переведите тумблер соответствующей секции (пути) в положение «освобождение».

Рис. 14							Рис. 15

Рис.16

Рис. 17

3.2.4 Размыкание маршрута

Для размыкания секций маршрута последовательно нажмите кнопки размыкаемых секций 10СП и ЧАП: 10ИР и ЧАП.  Секции должны замигать. Нажмите и удерживайте кнопку группового размыкания ГИРК. Секции разомкнуться. Кнопку ГИРК можно отпустить.

2

1

Рис. 18

3.2.5. Смена направления движения

Для смены направления движения по перегону воспользуйтесь тумблером СН на пульте-манипуляторе. Переключение в положение «Ч» настроит станцию на прием, при этом загорится лампа ЧП (четный прием) (рис. 19). Переключение в положение «Н» настроит станцию на отправление, загорится лампа «НО» (нечетное отправление) (рис. 20).

Обратите внимание на то, что переключатель СН имеет три положения.

Рис. 19 								Рис. 20

3.2.6. Вспомогательный перевод стрелки

Для осуществления вспомогательного перевода стрелки 10 нажмите и удерживайте нажатой кнопку 10ВК (рис. 21) в левом верхнем углу пульта-манипулятора, после этого нажмите кнопку «+» или «-» (рис. 22) для перевода стрелки в соответствующее положение.

Рис. 21                   Рис. 22

3.2.7. Имитация потери контроля положения стрелкой

Для имитации потери контроля положения стрелкой выньте один из соединителей цепи Л1 или Л2 из штепселя (рис. 23) в нижней части второго статива. На пульте ДСП должен зазвонить звонок взреза стрелки. Выключение звонка взреза осуществляется нажатием кнопки «Выкл. звонка взреза» на пульте (рис. 24).

Для восстановления контроля положения стрелки восстановите подключение цепей Л1-Л2 соединителями (рис. 25). На пульте ДСП вновь зазвонит звонок взреза, выключить звонок можно вытягиванием кнопки «Выкл. звонка взреза»  на себя.

Рис. 23	        Рис. 24	               Рис. 25

3.3. Проверка невозможности установки маршрута и перекрытия светофора при потере контроля положения стрелки

3.3.1. ШНС запрашивает у ДСП установить проверяемую стрелку в плюсовое положение.

3.3.2. После перевода стрелки ШНС запрашивает у ШН имитацию обрыва цепи контроля положения стрелки.

3.3.3. ШНС запрашивает у ДСП  приготовление нечетного маршрута через проверяемую стрелку. Маршрут не должен устанавливаться.

3.3.4. ШНС запрашивает у ДСП  приготовление четного маршрута через стрелку. Маршрут не должен устанавливаться.

3.3.5. ШНС запрашивает у ШН восстановление цепи контроля стрелки.

3.3.6. ШНС запрашивает у ДСП установку четного маршрута через проверяемую стрелку. После установки маршрута ШНС запрашивает у ШН обрыв цепи контроля положения стрелки. Светофор должен перекрыться. ШНС запрашивает у ДСП размыкание  секций маршрута.

3.3.7. ШНС запрашивает у ДСП установку нечетного маршрута через проверяемую стрелку. После установки маршрута ШНС запрашивает у ШН обрыв цепи контроля положения стрелки. Светофор должен перекрыться. ШНС запрашивает у ДСП размыкание  секций маршрута.

3.3.8. ШНС запрашивает у ДСП установку стрелки в минусовое положение.

3.3.9.  Действия 3.4.2.- 3.4.7. повторяются для минусового положения стрелки.

3.3.10. По результатам проверки ШНС заполняет поля 3-6 таблицы 1 акта проверки зависимостей. При выполнении условия напротив имени секции записывается слово «да», при невыполнении – слово «нет».

3.4. Проверка невозможности перевода стрелки при занятом стрелочном изолированном участке, возможности перевода стрелки вспомогательным режимом

3.4.1.  ШНС запрашивает у ШН имитацию занятия изолированного участка, в который входит проверяемая стрелка.

3.4.2. ШНС запрашивает у ДСП перевод стрелки в противоположное положение, стрелка не должна переводиться, контроль положения стрелки не должен нарушаться.

3.4.3. ШНС запрашивает у ДСП перевод стрелки в противоположное положение вспомогательным режимом, стрелка должна перевестись, по окончанию перевода стрелки должна появиться индикация ее контроля в переведенном состоянии.

3.4.4. Пункты 3.5.1.-3.5.3 повторяются для плюсового положения стрелки.

3.4.5. По результатам проверки ШНС заполняет поля 7, 11 таблицы 1 акта проверки зависимостей. При выполнении условия напротив имени секции записывается слово «да», при невыполнении – слово «нет».

3.5. Проверка невозможности перевода стрелки замкнутой в маршруте.

3.5.1. ШНС запрашивает у ДСП установку маршрута по плюсовому положению проверяемой стрелки. После установки маршрута ШНС запрашивает у ДСП послать команду на перевод стрелки в минусовое положение, стрелка не должна переводиться, контроль положения стрелки не должен нарушаться.

3.5.2. Проверку 3.6.1. повторяется для маршрута, установленного по минусовому положению стрелки.

3.5.3. По результатам проверки ШНС заполняет поля 8 таблицы 1 акта проверки зависимостей. При выполнении условия напротив имени секции записывается слово «да», при невыполнении – слово «нет».

Таблица 1 – Акт проверки стрелок

3.6. Оформление записи в журнале ШУ-2.

Оформите запись в журнале ШУ-2 о выполненной работе.

Список контрольных вопросов:

1. Определите по инструкции периодичность проведения проверки зависимостей стрелок.

2. Поясните технологию проверки невозможности установки маршрута при потере контроля положения стрелок.

3. Поясните, как выполняется проверка перекрытия светофоров при потере контроля положения стрелок.

4. Поясните, как выполняется проверка невозможности перевода стрелок при занятости секции со стрелкой.

5. Поясните, как выполняется проверка невозможности перевода стрелок замкнутых в маршруте.

Содержание отчета

1. Титульный лист в соответствии с СТП1.2-2005;

2. цель работы;

3. алгоритмы проведения работы;

4. запись в журнале ШУ-2;

5. фрагмент акта проверки с записями;

6. ответы на контрольные вопросы;

7. вывод на основе результатов проведения проверки зависимостей.

Отчет по лабораторной работе выполняется один на бригаду.

Список литературы:

1. Устройства СЦБ. Технология обслуживания. Сборник технологических процессов. Часть 3. ПКТБ ЦШ ОАО «РЖД». 2013. -368 с., стр. 150-158.

2. Инструкция по технической эксплуатации устройств и систем сигнализации, централизации и блокировки № 939р от 17 апреля 2014 г., ОАО «РЖД»

3. Типовая инструкция по охране труда для электромеханика и электромонтера сигнализации, централизации, блокировки и связи. ТОИ Р-32-ЦШ-796-00. М.: Трансиздат, 2001.